ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

# ЛИНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПАКЕТОВ

# ВМ-ПАК 850Р2.

## Комплект технической документации.

Азов

2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ.

| 1. | Паспорт |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Назначение, использование и условия эксплуатации линии | 3 |
| 1.2 | Техническая характеристика | 4 |
| 1.3 | Состав линии | 5 |
| 1.4 | Свидетельство о приемке | 6 |
| 1.5 | Гарантийные обязательства | 7 |
| 2. | Руководство по эксплуатации |  |
| 2.1 | Требования, предъявляемые к обслуживающему персоналу | 9 |
| 2.2 | Меры безопасности | 10 |
| 2.3 | Устройство и принцип работы линии | 12 |
| 2.4 | Электрооборудование | 25 |
| 2.5 | Подготовка линии к работе и порядок работы | 31 |
| 2.6 | Техническое обслуживание | 32 |
| 3. | Приложения |  |
| 3.1 | Схемы электрические принципиальные | 35 |

- ПАСПОРТ.

  - Назначение, использование и условия эксплуатации линии.

    - Линия ВМ-ПАК 850Р2 (далее ВМ-ПАК Р2) предназначена для производства пакетов типа «Мусорный мешок», «Фасовка»  в рулоне с перфорацией из полиэтиленовой пленки высокого и низкого давления (ПЭВД, ПЭНД).

    - Климатическое исполнение линии: УХЛ-4 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающего воздуха от +10 С до +35 С, относительная влажность 80% при температуре +25 С).

    - Линия предназначена для эксплуатации в условиях закрытого помещения класса П-llа по ПЭУ.

    - Категория производства «В» по СниПП-90-81

    - Для эксплуатации и обслуживания линии должны быть предусмотрены основные проходы по общему фронту оборудования – не менее 1.5 метров, проходы между стенами помещения и оборудованием – не менее 2 метров.

    - Эксплуатация линии должна осуществляться в полном соответствии с общей действующей системой стандартов по безопасности труда.

1.2   Технические характеристики.

| Тип перерабатываемой пленки | ПЭВД, ПЭНД |
| --- | --- |
| Максимальная ширина перерабатываемой пленки, мм При работе в два ручья | 2 х 350 |
| Длина изготавливаемого пакета, мм | 300…1250 |
| Толщина перерабатываемой пленки, мкм | ПЭНД 5..40 ПЭВД 15..100 |
| Производительность при работе в два ручья, шт/мин при длине пакета L, мм | 200 при L=500 70 при L=1250 |
| Рабочее давление сжатого воздуха, кгс/см 2 | 4..6 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 5,2 |
| Габаритные размеры в плане, мм | См. рис. 11 |
| Высота, мм | См. рис. 11 |
| Масса, кг | 890 |

В связи с постоянной работой по совершенствованию линии, направленной на повышение его надежности и улучшение условий эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, неотраженные в настоящем издании.

1.3 Состав изделия.

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Размотка. | 1 |
| 2. | Механизм подмотки. | 1 |
| 3. | Механизм пайки. | 1 |
| 4. | Механизм подачи. | 1 |
| 5. | Механизм перфорации/реза (в комплект поставки не входит) | 1 |
| 8. | Электрошкаф с пультом управления. | 1 |
| 9. | Намотка на втулки с внутренним диаметром ф 25 (при производстве пакетов в рулоне с перфорацией). | 1 |
| 10. | Техническая документация в составе: Паспорт. Руководство по эксплуатации. | комплект |

1.4 Свидетельство о приемке.

1.4.1 Линия ВМ-ПАК 850 Р2 заводской номер  №_________ соответствует требованиям конструкторско-технологической документации и признана годной к эксплуатации.

М.П.					                                                                            Дата выпуска:   июль 2016 г.

Ответственный за приемку                                                                    В. И. Москаленко

1.5 Гарантийные обязательства.

1.5.1 ООО «ВМ-Техника» гарантирует соответствие линии ВМ-ПАК 850Р2 зав. № _________________ техническим условиям  при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

1.5.2  Гарантийный срок эксплуатации линии устанавливается 12 месяцев с начала               эксплуатации, но не более 15 месяцев с момента отгрузки линии потребителю (за исключением узлов, деталей, частей, указанных в пункте  1.5.4).

1.5.3  Гарантия недействительна:

- при нарушении правил эксплуатации линии, установленных настоящей инструкцией;

- при наладке, ремонте, модификации линии проведенных с нарушением технических условий и без письменного одобрения изготовителя;

- при замене запасных частей, узлов и агрегатов без  письменной санкции изготовителя;

- при форс-мажорных обстоятельствах.

1.5.4   Список узлов, частей, деталей, на которые не предоставляется гарантия:

Наименование узла, части, детали

Подшипники

Стопорные кольца

Манжеты, сальники, прокладки, уплотнительные кольца

Крепеж (болты, винты, шайбы, гайки)

Режущий инструмент ножей гильотинных

Нагреватели плоские

Шланги подачи воздуха

Силиконовая лента паечного стола

Тефлон, нитофлон

Термопары

Ремни (зубчатые, плоские)

ООО «ВМ-Техника» напоминает, что высокая техническая подготовленность персонала обслуживающего линию – гарантия успешной работы ВМ-ПАК 850Р2!!!

1.5.5  Вызов специалистов и поставка з/частей и комплектующих   осуществляется только при отправлении заявки  установленной формы. Заявки отправлять по т. (86342) 6-39-49.

Образец заявки

Заявка № ___________________

на вызов специалистов (по гарантийному и постгарантийному обслуживанию)

нужное подчеркнуть

Наименование организации____________________________________________________

Адрес_______________________________________________________________________

Наименование оборудования, модель, зав. №

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подробное описание возникших неполадок_______________________________________

должность________________

Ф. И. О._________________________

телефон_________________________

М.П.

«_______»________________ 200_г.

Образец заявки

Заявка № ___________________

на поставку з/частей и комплектующих

(по гарантийному и постгарантийному обслуживанию)

нужное подчеркнуть

Наименование организации____________________________________________________

Адрес_______________________________________________________________________

оборудования, модель, зав. №

____________________________________________________________________________

Узел оборудования и наименование з/части (комплектующих) нуждающихся в замене _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Предполагаемая причина поломки_______________________________________________

____________________________________________________________________________

должность________________

Ф. И. О._________________________

телефон_________________________

М.П.

«_______»________________ 200_г.

* Поставка з/частей и комплектующих (по гарантийному и постгарантийному обслуживанию) осуществляется только после получения Изготовителем з/частей и комплектующих вышедших из строя.

М. П.

- РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

  - Требования, предъявляемые к обслуживающему персоналу.

    - К работе на линии допускается аттестованный персонал, прошедший специальную подготовку по техническому обслуживанию линии, изучивший настоящее руководство, а также соответствующие инструкции и руководящие технические материалы по производству изделий из полимерных материалов. Лица моложе 18 лет к обслуживанию линии не допускаются.

    - Персонал, обслуживающий линию, должен знать:

- соответствующие должностные инструкции;

- устройство, принцип работы, технические характеристики линии;

- назначение отдельных технологических операций;

- особенности эксплуатации оборудования;

- методы и средства контроля параметров технологического процесса получения пакетов и их качества;

- причины возникновения технологического брака и способы их устранения;

- правила техники безопасности и промышленной санитарии;

- основные средства предупреждения и тушения пожаров на рабочем месте.

    - Персонал, обслуживающий линию, должен уметь:

- управлять работой всех узлов линии;

- осуществлять наладку и регулирование работы всех основных узлов линии;

- производить контроль качества получаемых пакетов;

- предупреждать возникновение аварийных ситуаций при эксплуатации линии.

  - Меры безопасности.

    - Общие положения.

      - Безопасность эксплуатации линии ВМ-ПАК 850Р2 обеспечивается его потребителем.

      - При организации технологического процесса производства пакетов на базе линии ВМ-ПАК Р2 должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- ГОСТ 12.0.001-74 «ССБТ. Основные положения»;

- ГОСТ 12.1.005-76 «ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические нормы»;

- ГОСТ 12.1.009-76 «ССБТ. Электробезопасность»;

- ГОСТ 12.1.004-76 «ССБТ. Пожарная опасность»;

- ГОСТ 12.3.002-75 «ССБТ. Процессы производственные. Общие        требования безопасности».

Уровни опасных и вредных производственных факторов не должны    превышать стандартных значений (ГОСТ 12.1.003-76, ГОСТ 12.1.006-76, ГОСТ 12.1.012-78, ГОСТ 12.1.018-79)

    - Специфика техники безопасности.

      - Наибольшую опасность при работе линии представляют:

- механические травмы, вызываемые контактом с подвижными частями оборудования;

- термические ожоги, вызываемые контактом с нагретыми поверхностями оборудования;

- поражение электрическим током.

      - Для безопасной работы на линии в ее конструкции предусмотрены:

- защитные кожухи, закрывающие ременные и зубчатые передачи;

- для остановки работы линии в аварийной ситуации предусмотрена кнопка «стоп» на пульте управления, отключающая главный привод;

- электрошкаф, пульт управления, электродвигатели и т.д. заземлены, для чего предусмотрены винты заземления.

      - Правила электробезопасности.

Питание линии осуществляется от стандартной промышленной сети 3х380 В  50 Гц  с нулевым проводом.

При работе с линией следует руководствоваться следующими нормативными документами общего назначения:

- соответствующие Государственные Стандарты (ГОСТы);

- «Правила устройства электроустановок»;

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»;

- настоящее руководство.

Электробезопасность должна обеспечиваться выполнением требований к конструкции и устройству электрооборудования линии, установленных в стандартах ССБТ, а также техническими способами и средствами защиты. 		Для обеспечения безопасности работы с оборудованием необходимо выполнять следующие требования:

- перед включением  питания линии проверить исправность заземления;

- убедиться в целостности изоляции токоведущих частей, а также в наличии соответствующих заградительных устройств (кожухов);

- в электроопасных местах линии должны присутствовать предупреждающие надписи;

- перед проведением ремонтных и наладочных работ необходимо обесточить линию;

- при проведении наладочных работ необходимо использовать инструмент с изолирующими рукоятками;

- профилактическое обслуживание линии должно производиться персоналом с группой допуска не ниже III, с полным отключением электрооборудования линии.

  - Устройство и принцип работы линии.

    - Принцип работы линии.

Линия для производства пакетов ВМ-ПАК Р2 производит пакеты типа «Мусорный пакет», «Фасовка» в стопе и в рулоне из полиэтиленовой пленки высокого и низкого давления (ПЭВД, ПЭНД) намотанной в трубчатые рулоны с боковыми складками («Майка»)  и без них («Фасовка»).

Линия оснащена всеми элементами, необходимыми для размотки рулона и циклического перемещения материала для производства пакетов желаемых размеров.

Длина пакета задается параметром «длина пакета» контроллера.

Линия оснащена двухсторонним сварочным элементом. Одна сторона производит один сварочный шов (для пакетов типа «Фасовка»), другая сторона производит два сварочных шва (для пакетов типа «Мусорный мешок»).

    - Краткое описание устройства линии.

Линия для производства пакетов ВМ-ПАК Р2 состоит из целого ряда взаимосвязанных основных составных частей, перечень которых приведен в разделе 1.3

      - Размотка  (Рис.1).

Рис.1

Размотка предназначена для установки рулонов (1) с пленкой, их центровки относительно линии оси подачи. Рулон с пленкой на картонной гильзе устанавливается на валы (2) с двумя конусами (3). Вращение рулонов осуществляется за счет встроенных в конуса подшипников качения. Центрирование рулонов относительно оси подачи осуществляется маховичками (4). Торможение рулона производится постоянными ленточными тормозами (5), имеющими комплект сменных грузов.

      - Механизм подмотки (Рис.2).

Рис.2

Механизм подмотки предназначен для создания петли, служащей для дальнейшей подачи пленки механизмом подачи в старт-стопном режиме без проскальзывания.

Механизм состоит из двух ведущих обрезиненных валков (1) и двух ведомых обрезиненных валков (2). Вращение ведущих валков производится от электродвигателей (3) через ременную передачу (4) и зубчатые пары (5). При заправке пленки вращение валков производится вручную при помощи рукоятки (6). Для исключения наматывания пленки  на обрезиненные валки на них установлены резиновые кольца (7). Петля из пленки формируется специальными эластичными шторками  или рамочными петлеобразователями (8). Включение электродвигателей производится фотодатчиками, установленными на штативах перед шторками/пелеобразователями.

При работе в один ручей ведущие валки (1) соединяются в одно целое за счет двух полумуфт (9), которые фиксируются в крайних положениях разрезными гайками и стопорными винтами.

По пути движения пленки установлен прибор (10) для снятия статического электричества.

      - Механизм пайки (Рис.3).

Рис. 3

Механизм пайки предназначен для спайки подаваемой пленки поперек подачи.

Механизм состоит из ножа паяльного (1) и обрезиненного стола паяльного (2). Нож паяльный может выполнять два типа шва шириной 1 или 2 мм. Установка необходимого шва осуществляется переворачиванием ножа паяльного на 180 градусов. Нож паяльный (1) смонтирован между двумя ползушками (3). Ползушки (3) шпильками (4) соединены с планкой (5) через посредство пружин (6) и гаек (7).В свою очередь ползунки (3) смонтированы на направляющих (8), на которых также закреплена планка (5). Направляющие (8) перемещаются в линейных шариковых направляющих расположенных в корпусах (9).

Возвратно-поступательное движение ножа паяльного происходит от распределительного вала через эксцентрик и шарнирные тяги. Ползушки (3) с ножом паяльным (1) при возвратно-поступательном движении направляющих (8) перемещаются по направляющим до соприкосновения ножа паяльного со столом паяльным (2). Прижим ножа паяльного (1) к столу паяльному осуществляется через посредство пружин 6, а величина усилия прижима  регулируется гайками (10).

Качество и время пайки определяется длительностью касания ножом паяльным (1) стола паяльного (7).

Для получения более качественного шва стол паяльный имеет подогрев.

Перед запуском линии в работу на рабочие кромки ножа паяльного и на обрезиненный стол наклеивается самоклеящийся тефлон, который необходимо периодически менять для получения качественного шва. При трехсменной работе линии тефлон на ноже паяльном заменяется через 1 месяц. Сроки замены тефлона ориентировочные и зависят о качества шва.

      - Механизм совмещения (Рис.4).

Рис.4

Механизм совмещения служит для обеспечения перфорации в нескольких миллиметрах от спаянного шва. Вращением маховичка (1) через две конические зубчатые пары (2), два винта (3) и ползушка (4) производится регулировка высоты валка (5), через которую проходит пленка, в результате чего происходит изменение длины участка пленки между спаивающим элементом и механизмом перфорации. Таким образом осуществляется регулировка положения линии перфорации относительно спаянного шва.

      - Механизм подачи (Рис. 5).

Рис.5

Механизм подачи состоит из нижнего ведущего обрезиненного валка (1) и подпружиненного верхнего ведомого обрезиненного валка (2). Усилие прижима валка (2) регулируется винтами (3) через посредство пружин (4). Привод валка (1) осуществляется от сервопривода (5) через  шкивы зубчатые (6,7) и ремень зубчатый (8).

На валах механизма подачи установлены резиновые кольца (9), придающие жесткость получаемому пакету.

2.3.3.5 Привод механизма пайки и перфорации (Рис.6).

Рис. 6

Привод механизма пайки и перфорации состоит из распределительного вала (1), вала привода механизма пайки (2) и вала привода механизма перфорации (3).

Валы установлены между щеками станины  на подшипниках качения.

Привод вала распределительного (1) осуществляется от червячного редуктора (4). На вале (5) смонтированы два эксцентрика. Эксцентрик 6 для привода механизма пайки, а эксцентрик (7) для привода механизма перфорации.

Эксцентрик (6) соединен талрепом (8) с рычагом вала привода механизма пайки, а эксцентрик (7) соединен талрепом (9) с рычагом привода механизма перфорации.

Вал привода механизма пайки через посредство рычагов (10) соединен с направляющими  механизма пайки.

Вал привода механизма перфорации через посредство рычагов (11) соединен с тягой механизма перфорации.

Поворотом эксцентриков (6) и (7) достигается цикличность срабатывания механизмов пайки и перфорации.

2.3.2.6. Механизм реза  и нанесения перфорации.

2.3.2.6.1 Механизм реза (Рис. 7). (В комплект поставки не входит).

Рис. 7

Отрезка готовых пакетов осуществляется гильотинными ножами. Нижний неподвижный нож (1) крепится к балке (2), установленной на столе и закрепленной болтами (3). Верхний подвижный нож (4) установлен на балке (5), расположенной под углом между двумя направляющими (6), расположенными в корпусах (7). Параллельность хода направляющих (6) достигается за счет балки подвижного ножа (5) и регулируемой тяги (8). Угол наклона ножа изменяется вкручиванием/выкручиванием шарнирных головок (9) в шпильке (10).

Настройка ножей.

Беззазорная настройка ножей осуществляется за счет:

- Перемещения нижнего ножа вместе с балкой взад-вперед. Для этого необходимо опустить крепежные болты (3). Грубое перемещение осуществляется ручным перемещением в пазах. Точная регулировка осуществляется вращением винтов (14).

- Изменение угла наклона верхнего ножа, осуществляется вращением подпружиненной гайки (15). После настройки ула стопорные гайки необходимо затянуть.

- Окончательный выбор зазора между ножами по всей длине осуществляется винтами (16).

2.3.2.6.2 Механизм перфорации (Рис. 8).

Рис. 8

Механизм перфорации монтируется на узле механизма реза. Для этого:

- Снимается верхний гильотинный нож;

- На место верхнего ножа через планку (2) устанавливается перфорационная линейка (3);

- Снимается нижний гильотинный нож вместе с балкой;

- На его место через проставки (4) устанавливается перфорационный стол (5);

- На балку перфорационной линейки (1) на кронштейнах (6) устанавливается четыре пары пневмоцилиндров (7), выполняющих роль пневмопружин;

- Штоки пневмоцилинров (7) соединяются с прижимными планками (8);

- Все пневмоцилиндры включены в единую пнемосистему. Регулировку усилия пневмопружин осуществляется прецизионным регулятором давления.

Настройка механизма перфорации.

Верхняя подвижная балка 91) устанавливается горизонтально параллельно обрезиненному столу (5) изменением длины тяг. Обрезиненный стол (5) установить так, чтобы перфорационная линейка входила по центру паза стола. Прижимные планки (8) установить, чтобы они были ниже перфорационной линейки на 4..5 мм, причем прижим, расположенный ближе к подающим обрезиненным валкам механизма подачи, должен быть на 1,5 ..2 м выше относительно второго прижима.

Остальная работа осуществляется аналогично настройке механизма реза.

2.3.2.8 Намотка. (Рис. 9, 10,11)

Приставная намотка используется при производстве пакетов с перфорацией в рулоне в один или два ручья. Намотка устанавливается на расстоянии 350..400 мм от основной линии и соединяется электрическим разъемом и пневматической трубкой через штуцер с обратным клапаном.

Намотка перфорированных пакетов происходит на приемные спицы (1), которые фиксируется при помощи пневмоцилиндров (2). Управление пневмоцилиндрами осуществляется  тумблерами на пульте управления. После намотки заданного количества перфориванных пакетов линия останавливается. Необходимо опустить прижимной валок (3) первого ручья на невращающийся валок (4), отмотать рулон пакетов первого ручья в обратном направлении до перфорации, произвести отрыв по перфорации, включением соответствуюего тумблера, спицы с обоймами и рулоном освобождаются и снимаются. Обоймы снимаются со спиц, а спицы извлекаются из намотанного рулона и устанавливаются на место, включением тумблера  спицы фиксируются пневмоцилиндром (2).

В такой же последовательности выполнить работы по снятию рулона второго ручья, используя при этом тумблер второго ручья. После этого нажатием кнопки пуск  линия запускается в автоматическом режиме. Механизм (5) служит для совмещения краев наматываемого рулона. Вращением маховичка (6) производится регулировка угла наклона валка (4), через который проходит пленка. Таким образом, осуществляется регулировка положения края пленки относительно края рулона. Схемы заправки пленки первого и второго ручья показаны на Рис. 3.

Рис. 9

Намотка перфорируемых пакетов происходит по двум принципам:

- Намотка на приемные спицы (Рис. а)

- Намотка на картонную или пластиковую шпулю (Рис. б)

Рис. 10.

Рис. 11

# Text boxes

# СТАНОК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПАКЕТОВ                         ИЗ  ПВД, ПНД ПЛЕНКИ

# ВМ-ПАК Р2

## Комплект технической документации

Азов

2003

# СТАНОК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПАКЕТОВ                         ИЗ  ПВД, ПНД ПЛЕНКИ

# ВМ-ПАК Р2

## Комплект технической документации

Азов

2003

# СТАНОК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПАКЕТОВ                         ИЗ  ПВД, ПНД ПЛЕНКИ

# ВМ-ПАК Р2

## Комплект технической документации

Азов

2003

# СТАНОК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПАКЕТОВ                         ИЗ  ПВД, ПНД ПЛЕНКИ

# ВМ-ПАК Р2

## Комплект технической документации

Азов

2003