ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Устройство

Утилизации отобранной кромки

###### модели «ВМ-УК».

Комплект технической документации.

г. Азов

2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ.

| N п/п | Содержание | Стр. |
| --- | --- | --- |
| I | ПАСПОРТ |  |
| 1 | Назначение, исполнение и условия эксплуатации устройства | 3 |
| 2 | Технические характеристики | 5 |
| 3 | Состав изделия | 6 |
| 4 | Свидетельство о приемке | 7 |
| 5 | Гарантийные обязательства | 8 |
| II | ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |
| 1 | Устройство и принцип работы | 9 |
| 2 | Электрооборудование | 13 |
| 3 | Требования, предъявляемые к обслуживающему персоналу | 14 |
| 4 | Обеспечение мер безопасности труда | 15 |
| 5 | Монтаж устройства | 16 |
| 6 | Подготовка к работе и порядок работы | 17 |
| 7 | Техническое обслуживание | 18 |
| III | ПРИЛОЖЕНИЯ |  |
| 1 | Схемы электрические принципиальные | 19 |

I. ПАСПОРТ.

1. Назначение, исполнение и условия эксплуатации устройства.

- Устройство утилизации отобранной кромки ВМ-УК (далее устройство) предназначено для всасывания отрезанной кромки полиэтиленового полотна (ПЭНД, ПЭВД), ее измельчения подачи в загрузочную камеру червячного пресса экструдера.

- Климатическое исполнение устройства:   УХЛ-4 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающего воздуха от +10°С до +35°С; относительная влажность 80% при температуре +25°С).

- Устройство предназначено для эксплуатации в условиях закрытого помещения класса П-IIа по ПЭУ.

1.4.        Эксплуатация устройства должна осуществляться в полном соответствии с общей действующей системой стандартов по безопасности труда и при соблюдении специфических мер безопасности, приведенных ниже.

В связи с постоянной работой по совершенствованию устройства, направленной на повышение его надежности и улучшение условий эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, неотраженные в настоящем издании.

2. Техническая характеристика.

| Наименование параметров | Величина |
| --- | --- |
| Перерабатываемый материал (отобранная кромка) | ПЭВД, ПЭНД |
| Максимальная ширина отобранной кромки, мм | 50 |
| Толщина пленки, мкм | 10…200 |
| Максимальная потребляемая мощность устройства, кВт в том числе: электродвигатель дезинтегратора электродвигатель вентилятора электродвигатель загрузочного устройства | 4,77 2,2 2,2 0,37 |

3. Состав изделия.

Состав изделия приведен  на рис 1.

| Поз. | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Приемный патрубок отобранной кромки | 1 |
|  | Дезинтегратор (измельчитель) | 1 |
|  | Вентилятор всасывания отобранной кромки и перемещения измельченной массы | 1 |
|  | Загрузочное устройство | 1 |
|  | Электрошкаф с пультом | 1 |
|  | Техническая документация в составе: |  |
|  | Паспорт. | комплект |
|  | Инструкция по эксплуатации. | комплект |

Таблица 1

4.Свидетельство о приемке.

Устройство «ВМ-УК» заводской номер  ___________ соответствует требованиям конструкторско-технической документации и признан годным к эксплуатации.

М.П.                                  Дата выпуска   _______________ 2017 года

Ответственный за приемку:   _________________________В. И. Москаленко

5. Гарантийные обязательства.

5.1. ООО «ВМ-ТЕХНИКА» гарантирует соответствие устройства

«ВМ-УК» заводской № _______ техническим условиям при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2.Гарантийный срок эксплуатации устанавливается  на все устройство «ВМ-УК» на период 12 месяцев со дня начала технической эксплуатации, но не более 15 месяцев со дня отгрузки потребителю (за исключением узлов, частей, деталей поименованных в п.5.3).

5.3.Список узлов, частей, деталей, на которые не предоставляется гарантия:

Наименование узла, части, детали

Подшипники

Стопорные кольца

Манжеты, сальники, прокладки, уплотнительные кольца

Крепеж (болты, винты, шайбы, гайки)

Режущий инструмент ножей

Электродвигатели

5.4.  Гарантия недействительна:

- при нарушении правил эксплуатации устройства;

- при наладке, ремонте, модификации устройства проведенных с нарушением технических условий и без письменного одобрения изготовителя;

- при форс-мажорных обстоятельствах.

ООО «ВМ-ТЕХНИКА» напоминает, что высокая техническая подготовленность персонала обслуживающего устройство – гарантия успешного функционирования «ВМ-УК»!!!

5.5.  Вызов специалистов и поставка з/частей и комплектующих осуществляется только при отправлении заявки, установленной формы. Заявки отправлять по т. (86342)6-39-49.

Образец заявки

Заявка № ___________________

на поставку З./частей и комплектующих

(по гарантийному и постгарантийному обслуживанию)

нужное подчеркнуть

Наименование организации____________________________________________________

Адрес_______________________________________________________________________

Наименование оборудования, модель, зав. №

____________________________________________________________________________

Узел оборудования и наименование З./части (комплектующих) нуждающихся в замене _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Предполагаемая причина поломки_______________________________________________

____________________________________________________________________________

должность________________

Ф. И. О._________________________

телефон_________________________

М.П.

«_______»________________ 200_г.

* Поставка з/частей и комплектующих (по гарантийному и постгарантийному обслуживанию) осуществляется только после получения Изготовителем з/частей и комплектующих вышедших из строя.

М.П.

II. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- Устройство и принцип работы ВМ-УК.

1.1.     Принцип работы устройства (Рис. 1).

Отобранная кромка, подведенная к приемному патрубку 1, засасывается вентилятором 3 в дезинтегратор (измельчитель) 2, где измельчается ножами, и через сито дезинтегратора измельченная масса перемещается вентилятором 3 в циклон 6 и далее в загрузочное устройство 4. Шнеком загрузочного устройства измельченная масса подается в загрузочную камеру червячного пресса экструдера.

  - Краткое описание устройства линии.

Устройство ВМ-УК состоит из целого ряда взаимосвязанных частей, перечень которых приведен в разделе 3 Паспорта.

    - Дезинтегратор (измельчитель) (Рис. 2).

Дезинтегратор предназначен для измельчения поступающей в него кромки. Корпус дезинтегратора состоит из основания корпуса 1 и крышки 2. В крышках 3 и 4 корпуса на подшипниках качения смонтирован вал 5 с тремя ножами 6. Привод вала 5 осуществляется электродвигателем 7. В основании корпуса закреплены два ножа 8 и планки опорные 9. В основании корпуса расположено сито 10. Крепление ножей 6 и 8 осуществляется болтами 11. Для регулировки зазора между ножами 6 и ситом 10 предусмотрены отжимные болты 12. Для регулировки зазора между ножами 6 и 8 предусмотрены отжимные болты 13 и тянущие болты 14. На крышке 2 корпуса смонтирован патрубок 15. Измельченная масса отсасывается вентилятором 3 (см. Рис. 1) через окно 16 основания корпуса 1.

Для доступа к ножам 6,8 и ситу 10 необходимо снять крышку 1. Для этого необходимо вывернуть болты 17,18 и отпустить болты 19. Сито 10 вынимается из основания корпуса 1 при установленных ножах путем его поворота по часовой стрелке (см. сечение А-А).

Заточку ножей производить шлифовкой опорных поверхностей ножей Б и В.

Зазоры между кромками ножей 6 и 8 и между кромками ножей 6,8 и ситом 10 должны быть минимальными.

    - Вентилятор всасывания отобранной кромки и перемещения измельченной массы (Рис. 3).

Вентилятор предназначен для всасывания отобранной кромки и перемещения измельченной массы. Вентилятор состоит из тумбы 1, на дверце которой смонтирован электродвигатель 3, на валу которого закреплен отбалансированный барабан 4 с лопастями. Измельченная масса засасывается вентилятором из окна 16 основания корпуса дезинтегратора (см. Рис. 2) через патрубок 5 и перемещается через замкнутую камеру 6 и окно 7 основания в циклон 6 (см. Рис. 1). На тумбе 1 предусмотрены крепежные отверстия для монтажа на ней дезинтегратора 2 (см. Рис. 1). Для удобства перемещения тумбы со смонтированными на ней дезинтегратором и вентилятором, на основании тумбы установлены поворотные колеса 8.

1.2.3. Загрузочное устройство (Рис. 4)

Загрузочное устройство предназначено для перемещения измельченной массы, поступающей из циклона в загрузочную камеру червячного пресса экструдера.

Загрузочное устройство состоит из  циклона 1, чулка шнека 2 и стойки 3.

На чулке шнека смонтирован редуктор червячный со шнеком 5. При вращении шнека 5 измельченная масса, поступающая из циклона 1, перемещается в стойку 3 и через окно 6 в загрузочную камеру червячного пресса экструдера.

На стойке 3 монтируется бункер экструдера.

- Электрооборудование.

Состав электрооборудования:

Утилизатор кромки имеет в своем составе три асинхронных двигателя:

- Вентилятор всасывающий 2.2 кВт 3000 об/мин

- Дезинтегратор (измельчитель) 2.2 кВт 1500 об/мин

- Устройство загрузочное 0.37 кВт  1500 об/мин

В шкафе управления утилизатора расположены: пускатели электродвигателей утилизатора KM1, KM2, KM3, защитные тепловые реле KK1, KK2, KK3, вводной автоматический выключатель QF1, кнопки «Пуск» и «Стоп».

Перед подключением питания необходимо заземлить утилизатор.

Подключение питания необходимо выполнить медным кабелем сечением не менее 4х1.5 мм2.

Для включения утилизатора нужно включить вводной автомат и нажать кнопку «Пуск». Если любой двигатель утилизатора перегружен, соответствующее тепловое реле остановит все три двигателя утилизатора. В этом случае нужно устранить причину перегрузки перед повторным включением утилизатора.

- Требования, предъявляемые к обслуживающему персоналу.

3.1. К работе на устройстве допускается аттестованный персонал, прошедший специальную подготовку по техническому обслуживанию устройства, изучивший  настоящую инструкцию, а также соответствующие инструкции и руководящие технические материалы по производству полимерных пленок. Лица моложе 18 лет к обслуживанию устройства не допускаются.

3.2. Персонал, обслуживающий утилизатор, должен знать:

- соответствующие должностные инструкции;

- устройство, принцип работы, технические характеристики устройства;

- особенности эксплуатации оборудования;

- правила техники безопасности и промышленной санитарии;

- основные средства предупреждения и тушения пожаров на рабочем месте.

4. Обеспечение мер безопасности труда.
4.1. Общие положения:

Безопасность эксплуатации  устройства «ВМ-УК» обеспечивается его потребителем.

При организации технологического процесса должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- ГОСТ 12.0.001-74. "ССБТ. Основные положения";

- ГОСТ 12.1.005-76. "ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические нормы";

- ГОСТ 12.1.009-76. "ССБТ. Электробезопасность";

- ГОСТ 12.1.004-76. "ССБТ. Пожарная опасность";

- ГОСТ 12.3.002-75. "ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 12.3.030-83. "ССБТ. Переработка пластических масс. Требования безопасности";

- Уровни опасных и вредных производственных факторов не должны превышать стандартных значений (ГОСТ 12.1.003-76, ГОСТ 12.1.006-76, ГОСТ 12.1.012-78, ГОСТ 12.1.018-79).

4.2. Специфика техники безопасности эксплуатации  устройства.

Наибольшую опасность при эксплуатации устройства представляют:

- механические травмы, вызываемые контактом с подвижными частями оборудования;

- поражение электрическим током;

- отравление вредными веществами, выделяемыми при переработке полимерных материалов.

  - Правила электробезопасности.

Питание устройства осуществляется от стандартной промышленной сети с параметрами: Зх380В с нулевым проводом; 50Гц, 5 кВт.

При работе с «ВМ-УК» следует руководствоваться следующими нормативными документами общего назначения:

- соответствующие государственные стандарты (ГОСТы);

- «Правила устройства электроустановок»;

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»;

а также настоящим техническим описанием устройства.

Для обеспечения безопасности работы с оборудованием необходимо выполнять следующие требования:

- перед включением питания устройства проверить исправность заземления;

- убедиться в целостности изоляции токоведущих частей;

- перед проведением ремонтных и наладочных работ необходимо обесточить устройство,

- при проведении наладочных работ необходимо использовать инструмент с изолирующими рукоятками;

- профилактическое обслуживание устройства должно производиться персоналом с группой электробезопасности не ниже III, с полным отключением электрооборудования устройства.

- Монтаж устройства.

  - Закрепите стойку 3 (см. Рис. 4) загрузочного устройства на загрузочной камере червячного пресса экструдера.

  - Закрепите на чулке шнека 2 циклон 1(см. Рис. 4).

  - Закрепите на стойке 3 (см. Рис. 4) бункер экструдера.

  - Установите дезинтегратор 2 с вентилятором 3 (см. Рис. 1) в удобном для обслуживания месте.

  - Соедините патрубок циклона 6 (см. Рис. 1) с патрубком тумбы 1 (см. Рис. 3) вентилятора рукавом гофрированным.

  - Соедините патрубок дезинтегратора 2 с входным патрубком 1 (см. Рис. 1) рукавом гофрированным.

  - Установите входной патрубок 1 (см. Рис. 1) в нужном положении для приема отобранной кромки.

  - Произвести заземление устройства с существующим контуром заземления предприятия.

  - Подвести к устройству электропитание.

- Подготовка устройства к работе и порядок работы.

  - Проверьте наличие заземления.

  - Проверьте правильность направления вращения всех электродвигателей согласно указателям направления вращения. Направление вращения валов электродвигателей - по часовой стрелке, смотря со стороны крыльчаток охлаждения электродвигателей.

  - Включить электродвигатели.

  - Заправить отобранную кромку во входной патрубок устройства.

- Техническое обслуживание устройства.

7.1. Ежедневное техническое обслуживание устройства при пуске, работе и остановке производится аттестованным персоналом.

7.2. Техническое обслуживание электрооборудования устройства должно производиться квалифицированным персоналом.

7.3. В процессе технической эксплуатации устройства производятся следующие основные операции:

- Очистка устройства от загрязнения,

- Смазка подвижных деталей,

- Наблюдение за состоянием болтовых и шпоночных соединений.

7.4. В устройстве в качестве опор валков используются подшипники качения, условные обозначения которых приведены в таблице.

| № п/п | Место установки подшипника | Номер и ГОСТ | Кол-во | Размеры подшипника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вал дезинтегратора | 60208 ГОСТ 7242 | 1 | d=40 D=80 H=18 |
|  | Вал дезинтегратора | 60109 ГОСТ 7242 | 1 | d=45 D=75 Н=16 |

КАРТА СМАЗКИ УСТРОЙСТВА.

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ УЗЛА, ДЕТАЛИ | НАИМЕНОВАНИЕ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ | СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ | ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ И СМАЗКИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дезинтегратор: Вал ножей подвижных Подшипник электродвигателя | Смазка консистентная ЦИАТИМ-221 | Ручная закладка | 1 раз в 6 месяцев 1 раз в год |
| 2 | Вентилятор: Подшипник электродвигателя | Смазка консистентная ЦИАТИМ-221 | Ручная закладка | 1 раз в год |
| 3 | Загрузочное устройство: Подшипник электродвигателя Редуктор червячный | Смазка консистентная ЦИАТИМ-221 Shell Tivela Oil | Ручная закладка Залив | 1 раз в год Только в случае утечки |